## Slide 2
ADUIO
TYPC
brige
LT7911x
codec
RT5670
AUDIO PA
PC
835/845 VIDEO BOX
PHONE
音频功率放大器
（1）在大鹏的项目中，音频信号，融合在DP信号中，通过brige7911转换出来I2S信号给codec -->SPK
（2）非E34R:音频UAC--》movidusi2s信号-->codec -->SPK
DP
I2S
I2S
USB
AUDIO PA
USB2.0
（1）TYPE-C接口，在E34R中，使用USB2.0作为音频的传输通道。
（2）E34R:音频UAC --》USB audio PA数模转换,放大-->SPK.
SPK
模拟音频
SPK
模拟音频
Notes: I2S(Inter-IC Sound)总线有时候也写作 IIS，I2S 是飞利浦公司提出的一种用于数字音频设备之间进行音频数据传输的总线。和 I2C、SPI 这些常见的通信协议一样，I2S 总线用于主控制器和音频 CODEC 芯片之间传输音频数据。因此，要想使用 I2S 协议，主控制器和音频 CODEC 都得支持 I2S 协议。

## Slide 3
MIC
USB or type-c
VPU
MA2X8X
codec
RT5670
MIC
PC
835/845 VIDEO BOX
PHONE
麦克风
（5）MIC麦克风输入模拟信号--》codeci2s信号--》movidus->UAC协议给DFP
UAC
I2S
模拟信号